## Slide 1
Планы на 2017
Умный дом

## Slide 2
Базовый комплект умного дома

## Slide 3
Контроллер умного дома
Питание | 220 В
Температура эксплуатации | От 0 °С до +40 °С
Контроллер соединяется ethernet-кабелем с модемом или роутером, на котором есть Интернет. | 
3 ethernet-порта, 1 порт USB, 2 встроенные антенны Wi-Fi. | 

## Slide 4
Датчик открытия двери
Питание | Батарейка типа CR2 (3 В)
Тип датчика | Герконовый
Технология обмена данных | ZigBee
Соединение с контроллером | Беспроводное
Дальность действия радиоканала | До 50 м при прямой видимости
Температура эксплуатации | От -10 °С до +45 °С

## Slide 5
Датчик дыма
Питание | Батарейка типа CR2 (3 В)
Тип датчика | Фотоэлектронный
Технология обмена данных | ZigBee
Соединение с контроллером | Беспроводное
Дальность действия радиоканала | До 50 м при прямой видимости
Температура эксплуатации | От -10 °С до +45 °С

## Slide 6
Датчик движения
Питание | Батарейка типа CR2 (3 В)
Тип датчика | Инфракрасный
Технология обмена данных | ZigBee
Соединение с контроллером | Беспроводное
Дальность действия радиоканала | До 50 м при прямой видимости
Радиус охвата | 3 м (при высоте 2 м)
Угол обзора по горизонтали | 120°
Угол обзора по вертикали | 45°
Температура эксплуатации | От -10 °С до +45 °С

## Slide 7
Дополнительное оборудование

## Slide 8
Умная розетка
Питание | 220 В
Технология обмена данных | ZigBee
Соединение с контроллером | Беспроводное
Дальность действия радиоканала | До 50 м при прямой видимости
Максимальная мощность нагрузки | 2000 Вт
Температура эксплуатации | От +5 °С до +45 °С

## Slide 9
Датчик температуры и влажности
Питание | Батарейка типа CR2 (3 В)
Технология обмена данных | ZigBee
Соединение с контроллером | Беспроводное
Дальность действия радиоканала | До 50 м при прямой видимости
Диапазон измерения температуры воздуха | От -40 °С до +60 °С
Температура эксплуатации | От -40 °С до +60 °С

## Slide 10
Датчик протечки воды
Питание | Батарейка типа CR2 (3 В)
Технология обмена данных | ZigBee
Соединение с контроллером | Беспроводное
Дальность действия радиоканала | До 50 м при прямой видимости
Обнаруживаемая высота уровня протечки воды | От 1 мм
Температура эксплуатации | От +5°С до +45 °С

## Slide 11
Тревожная сирена
Питание | 220 В
Технология обмена данных | ZigBee
Соединение с контроллером | Беспроводное
Дальность действия радиоканала | До 50 м при прямой видимости
Температура эксплуатации | От -10 °С до +45 °С

## Slide 12
IP-камера
Питание | 5 В
Соединение с контроллером | Wi-Fi или Ethernet
Разрешение | 1280x720
Угол обзора | 92°
Угол вращения | По горизантали от от 0° до 335°, По вертикали от -10° до 90°
Дальность ИК-подсветки | 5 м
Температура эксплуатации | От -10 °С до +40 °С

## Slide 13
Перспективные датчики

## Slide 14
Перспективные датчики

## Slide 15
Мобильное приложение
Android
iOS

## Slide 16
Cценарии

## Slide 17
Концепция платформы

## Slide 18
Планы на 2017
Спасибо за внимание!
Марченков Максим Андреевич
70-18-93
mma@gomel.beltelecom.by